产品介绍：

一帆公司生产的移动圆锥式破碎站主要用在细碎作业领域，在砂石料生产作业中，根据不同石质和成品用途，移动圆锥式破碎站代替反击式破碎机，生产更高硬度和更细粒度的砂石料产品。中意矿机配置的圆锥破碎机可根据实际需要调整为不同的破碎腔型，拓展了中碎圆锥破移动破碎站的使用领域和使用范围。

产品性能特点：

1、移动性好；
2、结构紧凑，使用方便；
3、节约成本、降低费用；
4、更高的适用性；
5、性能稳定，维修方便；
6、配置灵活。

组成结构：

圆锥式移动破碎站所有部件完全机载，包括：牢固的机架、鄂式破破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。

产品优势：

圆锥移动破碎站装载的圆锥破碎机是一帆机械的SMH液压圆锥破碎机，具有全液压闭式侧调整装置，可以生产10～45mm的骨料。圆锥破碎机的液压闭式侧调整装置是为了快速方便地调整破碎机的设定。调整是通过控制箱进行的，使这一系统非常适合需要定期调整排料口参数的场合

工作原理

物料经给料机均匀输送到圆锥破碎机内，圆锥破碎机作初步破碎后，通过圆振动筛构成闭路系统，实现物料的循环破碎，成品物料由输送机输出，进行连续破碎作业。圆锥式移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛，实现对物料直接进行初步破碎，与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。

圆锥移动破碎站用途和使用范围

适用范围：

- 被广泛的运用于矿山,煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
2.处理表层土和其他多种物料；分离粘性混凝骨料；建筑和爆破行业；破碎后的筛分；采石行业。
3.河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿石尾矿、石屑的人工制砂。

技术参数

| PP圆锥破碎站 PP CONE PLANTS | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输尺寸 |
| 长（mm） | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
| 宽（mm） | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
| 高（mm） | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
| 重量（kg） | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
| 轴重（kg） | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
| 牵引销荷量（kg） | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
| 圆锥破碎机 CONE CRUSHER |
| 型号 | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
| 最大进料（mm） | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| 出料口调整范围（mm） | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
| 振动筛 SCREEN |
| 型号 | 3YK1545 | 4YK1548 |  | 4YK1848 |  |
| 皮带机 BELT CONVEYOR |
| 型号 |  |  | B800×8 |  | B1000×8 |